VAMZDINĖ SNIEGO UŽTVARA

METALINIŲ ČERPIŲ STOGUI

- Maksimalus atstumas tarp tvirtinimų 1200 mm.

- Naudokitės naudotojo ir techninės priežiūros vadovu, patalpintu www.orima.ru svetainėje, ir RT 85-1132 standarto rekomendacijomis.

Vamzdelių sujungimas				Laikiklis pagal bangos ilgį

| Pav. | Pavadinimas | Kodas | LE9 350 mm (SLEFU) | LE9 400 mm (SLEFU400) | LE9 ADAMANTE (SLEFA) | LE9 FINNERA (SLEFI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovalo formos vamzdelis, 3 m | 31010 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Laikiklis, 350 mm | 30120 | 4 |  |  |  |
| 3 | Laikiklis, 400 mm | 30130 |  | 4 |  |  |
| 4 | Laikiklis, skirtas ADAMANTE | 30180 |  |  | 4 |  |
| 5 | Laikiklis, skirtas FINNERA | 30190 |  |  |  | 4 |
| 6 | Sandarinimo juosta | 17160 | 1,6 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,6 m |
| 7 | Varžtas M8x35 | 17051 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Veržlė M8 | 17201 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Savisriegis 7x50 | 17271 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Reikalavimas varžtams: sriegis M8, atsparumo klasė 8.8 (GOST 1754.9-87)

orima.ru		Visos teisės saugomos	Draudžiama kopijuoti dalį ar visą medžiagą

2020.06

# Text boxes

ORIMA®

LE9A

Ne daugiau 150 mm

Ne daugiau 1200 mm

Savisriegiai 7x50 po 2 vnt. laikikliui

9

Sniego užtvarą rekomenduojama montuoti ant atraminės sienos arba aukščiau. Jeigu montuojate arčiau karnizo, reikia įsitikinti, kad konstrukcijos atlaikys sniego apkrovą.

Tvirtinant savisriegius reikia patikrinti grebėstų būklę ir kokybę, mažiausias medžiagos kiekis turi būti 25х100 mm, rekomenduojamas - 32х100 mm.  Sandarinimo juosta turi būti priklijuota prie laikiklio apačios.

7

6

350-400 mm

8